IKŚR.271.2.4.2019                                                                                           Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| SPECYFIKACJA |
| --- |
| SILNIK | Pojemność | 952 cm3 |
|  | Napęd | 4x4 / 2x4 |
|  | Moc | 88 KM |
|  | Moment obrotowy | 87,3 Nm |
| ZAWIESZENIE | Przednie Zawieszenie | Wielowahaczowe Dual A-Arm, skok zawieszenia 22,9 cm |
|  | Tylne Zawieszenie | Wielowahaczowe Dual A-Arm, skok zawieszenia 26 cm |
| OPONY / KOŁA | Przednie koła | 26x9-R14, Carlisle PXT |
|  | Tylne koła | 26x-11-R14, Carlisle PXT |
|  | Felgi | Aluminiowe |
| WYMIARY | Bagażnik Przód/Tył | 55 kg / 110 kg |
|  | Zbiornik Paliwa | 19.9 L |
|  | Prześwit | 28,5 cm |
|  | Wymiary | (D x S x W) 219,7 x 120,9 x 147,9 cm |
|  | Ładowność | 217 kg |
|  | Rozstaw Osi | 144,8 cm |
|  | Masa na sucho | 426 kg |
|  | Kolor | Srebrny z elementami czerwonymi (po uzgodnieniu z zamawiającym) |
|  | Homologacja | T3b |
|  | Produkcja | 2019 rok |
|  | Gwarancja | Dwa lata bez limitu kilometrów i bez limitu motogodzin. |
| AKCESORIA | Generator | Moc 80W, 3 zmienne tony dźwięku, odporny na warunki atmosferyczne, napięcie: 12V, GWARANCJA 24 MIESIĘCE!!, w zestawie z dwoma głośnikami!, w zestawie mikrofon, minimum dwa głośniki |
|  | Oświetlenie | długość: 11 cm, szerokość: 3,5 cm, grubość: 1,5 cm, cztery szt led, napięcie: 12/24V, dostępne w kolorze: niebieski, GWARANCJA 24 MIESIĘCY !!, Homologacja R10 R65, Minimum 4 lampy |
|  | Wyciągarka | Minimum 2500lbs, Fabryczny montaż, Gwarancja 2 lata, Lina stalowa |
|  | Hak holowniczy | Tak |
|  | Orurowanie | Dedykowane orurowanie, montaż fabryczny, przedni i tylny bumper z montażem w fabryczne miejsca |
|  | Kufer | Kufer z systemem lock&ride z oparciem |
|  | Pług do odśnieżania | Stalowy lakierowany, wyposażony w gumę, montaż na klik, montaż bez konieczności ingerencji w konstrukcję pojazdu |
|  | Okleina | Oklejenie pojazdu według ustaleń zamawiającego |
|  | Akcesoria dodatkowe | Owiewka LOW 9,5” black |
|  | Transport | Transport do miejsca wskazanego przez zamawiającego |
| Przyczepka do transportu osób poszkodowanych |  | Długość. – max. 270 cm Szerokość – max. 130 cm Masa własna – max. 108 kg Nośność – max. 300 kg Max obciążenie kubełka - 150 kg Kolor czerwony Nosze koszowe typu Toboga Pokrowiec na nosze koszowe |