…….………….., dnia …………

……………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

na wykonanie studni zastępczej S2̕ oraz likwidację istniejącej studni S2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla wodociągu wiejskiego w Izdebkach

I. DANE WYKONAWCY:

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………

(siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy)

Nr telefonu ………………………………, nr faksu …………………………………………………

e-mail ………………………………………

NIP …………………………………………, REGON……………………………………………….

II. CENA:

- W oparciu o wycenę, całkowity koszt robót wiertniczych objętych zamówieniem wynosi:

- cena netto: ………………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………..)

- Podatek VAT w wysokości ……………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………..)

- Cena brutto ……………………… zł,

(słownie: …………………………………………………………………………………..)

- W oparciu o wycenę, koszt likwidacji studni S2 wynosi:

- cena netto: ………………………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………..)

- Podatek VAT w wysokości ……………………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………..)

- Cena brutto ……………………… zł,

(słownie: …………………………………………………………………………………..)

III. Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym w tym opisem przedmiotu zapytania ofertowego i nie wnoszą do niego zastrzeżeń.

- Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

- Dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………………..

(Wykonawca)

Kosztorys ofertowy

na wykonanie zastępczego otworu studziennego S2’ na ujęciu wód podziemnych 
z utworów trzeciorzędowych w Izdebkach, oraz likwidację istniejącego otworu studziennego S2 na ujęciu wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych 
w Izdebkach na dz. gr. nr 6072/2

Kod CPV Wspólnego słownika Zamówień Publicznych – 45262220-9

Zamawiający: 	Gmina Nozdrzec

36-245 Nozdrzec 224

Załącznik: 		Projekt Robót Geologicznych

Wartość kosztorysowa robót wiertniczych związanych z wierceniem studni:

………………………………….. zł netto

Wartość kosztorysowa likwidacji studni S2:

………………………………….. zł netto

Sierpień 2020

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Wiercenie studni

W granicach działki nr ewid. 6072/2 obręb ewidencyjny Izdebki zaprojektowano wykonanie otworu studni wierconej zastępczej, o głębokości maksymalnie 50,0m celem ujęcia do eksploatacji trzeciorzędowej warstwy wodonośnej.

Projektuje się wykonanie otworu systemem mechanicznym, metodą udarowo-okrętną lub obrotową.

Wiercenie do głębokości około 12m prowadzone będzie świdrem spiralnym 
z wprowadzeniem do otworu kolumny roboczych rur wiertniczych ø14”. Dalsze wiercenie, do przewiercenia warstwy izolującej (przewidywana głębokość 12-32m), prowadzone będzie świdrem rurowym i łyżką wiertniczą w rurach ø9 5/8”, alternatywnie wiercenie świdrem gryzowym z użyciem płuczki iłowej i wprowadzeniem do otworu kolumny rur wiertniczych. Rury te należy osadzić w korku iłowym, a w przypadku wiercenia obrotowego, zacementować do wierzchu. Dalsze wiercenie, do głębokości ok. 3 m poniżej stropu iłów i iłowców (przewidywana głębokość 32-48m), prowadzone będzie świdrem rurowym i łyżką wiertniczą 
w rurach ø9 5/8”, alternatywnie wiercenie świdrem gryzowym z użyciem biodegradowalnej płuczki polimerowej (bez rurowania). Po zakończeniu wiercenia, otwór należy zafiltrować kolumną filtracyjną z grubościennych rur stalowych o średnicy ø 9 5/8”.

Konstrukcja filtra:

- rura podfiltrowa długości 2 m,

- część robocza filtra, filtr szczelinowy, o długości 14 m, - dwuczęściowy

- rura nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni terenu

Filtr obsypać żwirem o granulacji dobranej przez geologa dozorującego wiercenie, w zależności od granulacji ujętej warstwy wodonośnej.

Pomiary położenia zwierciadła (podczas pompowania pomiarowego i stabilizacji zwierciadła wody po zakończeniu pompowania) należy prowadzić wg następującego schematu:

- do 5 minut: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0 min

- 5-25 minut: 7; 10; 12; 15; 20; 25 min

- 25- 180 minut: 30; 35; 40; 45; 50; 60, 75, 90, 120, 150, 180 min,

- powyżej 180 minut: co 60 min. lub wg wskazań dozoru hydrogeologicznego.

Pod koniec pompowania pomiarowego pobrane zostaną próby wody do analiz laboratoryjnych.

Wyniki pompowania posłużą do określenia parametrów hydrogeologicznych 
i eksploatacyjnych otworu oraz opracowania dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót opracowano na podstawie Projektu Robót Geologicznych na wykonanie studni zastępczej S2’ oraz likwidację istniejącej studni S2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych  dla wodociągu wiejskiego w Izdebkach, działka ewidencyjna nr 6072/2.

Dla ustalenia cen jednostkowych robót (sumy kosztów bezpośrednich transportu, robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku wyliczonych na jednostkę przedmiarową robót) przyjąć ceny ofertowe.

Wiercenie studni

| Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy studnia S2’ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Transport |
| 1. | Transport wiertni i materiałów do wierceń | kpl | 1 |
| Wiercenie |
| 2. | Montaż wiertni i organizacja placu wierceń | kpl | 1 |
| 3. | Wiercenie otworu o średnicy 14” w strefie głębokości do 12,0m. | mb | 12 |
| 4. | Wiercenie otworu w rurach o średnicy 9 5/8” w strefie głębokości 12,0÷32,0 m. | mb | 32 |
| 5. | Wiercenie otworu o średnicy 9 5/8” w strefie głębokości 32,0÷48,0m | mb | 16 |
| Materiały zabudowane i filtrowanie |
| 6. | Rura stalowa śr. 14” wraz z zabudową | mb | 12 |
| 7. | Rura nadfiltrowa - stal śr. 9 5/8” | mb | 32 |
| 8. | Filtr szczelinowy – stal śr. 9 5/8” | mb | 15 |
| 9. | Rura podfiltrowa - stal śr. 9 5/8” | mb | 2 |
| 10. | Denko do rury podfiltrowej | szt | 1 |
| 11. | Prowadnice | szt | 10 |
| 12. | Obsypka żwirowa | m³ | ~ 4,0 |
| 13. | Zaczyn cementowy | m³ | ~ 5,0 |
| 14. | Zabudowa filtra śr. 9 5/8” na głęb. 32÷46,0 m. | mb | 14 |
| 15. | Wykonanie obsypki żwirowo piaskowej wokół filtra | mb | 25 |
| Pompowanie |
| 16. | Montaż i demontaż pompy głębinowej | mb | ok. 36 |
| 17. | Pompowanie oczyszczające z Qmaks ok. 5-7,2 m3/h | nh | 24 |
| 18. | Stabilizacja, chlorowanie otworu | nh | 24 |
| 19. | Pompowanie pomiarowe na 3 cyklach dynam. (Q1= 5,0, Q2= 8,2, Q3= 7,2 m3/h) | nh | 72 |
| 20. | Montaż i demontaż rurociągu odprow. wodę z pompowania | mb | 100 |
| Likwidacja placu wierceń |
| 21. | Demontaż wiertni, rekultywacja terenu, wywóz odpadów wiertniczych | kpl | 1 |

Likwidacja studni S2 na działce gruntowej 6072/2 w Izdebkach.

Likwidacja otworu wiertniczego powinna obejmować usunięcie zabudowanych w nim materiałów, przywracając środowisko do stanu zbliżonego do pierwotnego. Przed przystąpieniem do likwidacji studni należy sprawdzić czy odłączona jest od zasilania energetycznego, zdemontować urządzenia elektryczne i złącza kablowe.

Przewiduje się następującą kolejność prac przy likwidacji studni:

- rozebranie obudowy, demontaż głowicy studni, wyciągnięcie pompy 
z przewodem tłocznym,

- demontaż przyłącza wodociągowego ze studni do rurociągu zbiorczego,

- ustawienie nad otworem urządzenia wiertniczego,

- dezynfekcja otworu studziennego z użyciem roztworu wapna chlorowego lub podchlorynu sodu i zarządzenie 1-dobowej przerwy na skuteczną reakcję

- podjęcie próby usunięcie filtra studni 9 5/8”

- likwidacja otworu w przelocie głęb. 32,0 - 43,25 m ppt przez samozasypanie,

- podjęcie próby podciągnięcie kolumny rur nadfiltrowych, z równoczesnym wsypywaniem piasku z domieszką gliny i środka dezynfekującego,

- podjęcie próby podciągnięcie kolumny rur osłonowych o śr. 14” mm, 
z równoczesnym wykonaniem uszczelki poprzez wykonanie korka cementowego lub uszczelnienie iłem pozostawionej przestrzeni,

- zasypanie powstałych wykopów i zapadlisk kruszywem naturalnym zagęszczanym warstwami,

- wykonanie przykrycia studni płytą betonową z pozostawionym „świadkiem” - zaznaczenia na powierzchni miejsca zlikwidowanego otworu.

W przypadku nieudanej próby usunięcia flitra studni, rury nadfiltrowej należy wykonać pomiar głębokości wewnątrz rur filtracyjnych i zasypać otwór do głębokości około 12,0 m ppt piaskiem z dodatkiem środka dezynfekującego.

KALKULACJA UPROSZCZONA

na wykonanie studni głębinowej S2’ w Izdebkach (prace wiertnicze)

| Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy studnia S2’ | Cena jednostk. | Wartość Ogółem (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. miary | Ilość jedn. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Transport |  |  |
| 1. | Transport wiertni i materiałów do wierceń | kpl | 1 |  |  |
| Wiercenie |  |  |
| 2. | Montaż wiertni i organizacja placu wierceń | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Wiercenie otworu o średnicy 14” w strefie głębokości do 12,0m. | mb | 12 |  |  |
| 4. | Wiercenie otworu w rurach o średnicy 9 5/8” w strefie głębokości 12,0÷32,0 m. | mb | 32 |  |  |
| 5. | Wiercenie otworu o średnicy 9 5/8” w strefie głębokości 32,0÷48,0m | mb | 16 |  |  |
| Materiały zabudowane i filtrowanie |  |  |
| 6. | Rura stalowa śr. 14” wraz z zabudową | mb | 12 |  |  |
| 7. | Rura nadfiltrowa - stal śr. 9 5/8” | mb | 32 |  |  |
| 8. | Filtr szczelinowy – stal śr. 9 5/8” | mb | 15 |  |  |
| 9. | Rura podfiltrowa - stal śr. 9 5/8” | mb | 2 |  |  |
| 10. | Denko do rury podfiltrowej | szt | 1 |  |  |
| 11. | Prowadnice | szt | 10 |  |  |
| 12. | Obsypka żwirowa | m³ | ~ 4,0 |  |  |
| 13. | Zaczyn cementowy | m³ | ~ 5,0 |  |  |
| 14. | Zabudowa filtra śr. 9 5/8” na głęb. 32÷46,0 m. | mb | 14 |  |  |
| 15. | Wykonanie obsypki żwirowo piaskowej wokół filtra | mb | 25 |  |  |
| Pompowanie |  |  |
| 16. | Montaż i demontaż pompy głębinowej | mb | ok. 36 |  |  |
| 17. | Pompowanie oczyszczające z Qmaks ok. 5-7,2 m3/h | nh | 24 |  |  |
| 18. | Stabilizacja, chlorowanie otworu | nh | 24 |  |  |
| 19. | Pompowanie pomiarowe na 3 cyklach dynam. (Q1= 5,0, Q2= 8,2, Q3= 7,2 m3/h) | nh | 72 |  |  |
| 20. | Montaż i demontaż rurociągu odprow. wodę z pompowania | mb | 100 |  |  |
| Likwidacja placu wierceń |  |  |
| 21. | Demontaż wiertni, rekultywacja terenu, wywóz odpadów wiertniczych | kpl. | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

KALKULACJA UPROSZCZONA

na likwidację studni głębinowej S2 w Izdebkach

| Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy studnia S2 | Cena jednostk. | Wartość Ogółem (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedn. miary | Ilość jedn. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Likwidacja studni |  |  |
| 22. | Demontaż studni S2 wg opisu przedmiaru | kpl | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| L.P. | Pozycja kosztorysowa | Nazwa | Wartość [zł] | udział procentowy [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | Transport |  |  |
| 2. | 2-5 | Wiercenie |  |  |
| 3. | 6-15 | Materiały zabudowane i filtrowanie |  |  |
| 4. | 16-20 | Pompowanie |  |  |
| 5. | 21 | Likwidacja placu wierceń |  |  |